## Slide 1
Camada Física da Computação
CRC
2019 – Engenharia da computação
Rodrigo Carareto

## Slide 2: Cyclic redundancy check (CRC)
Este código se baseia em divisão de polinômios:
Interpretar os dados como sendo coeficientes de um polinômio
Cada código CRC tem um polinômio especial a ser usado como divisor
O resto da divisão forma os bits de redundância do código

## Slide 3: Funcionamento do CRC
Dados como polinômios: se os bits que queremos mandar forem 10110101, o polinômio correspondente é
1 0 1 1 0 1 0 1

## Slide 4: Funcionamento do CRC
Adotar um polinômio de CRC (existem vários)
Exemplo: (10011)
NORMALMENTE O BIT 1 DO INÍCIO NÃO É MOSTRADO: 1E2A5 ---> CRC E2A5

## Slide 5: Funcionamento do CRC
Para um polinômio de CRC de grau r, adicionar r zeros ao final dos dados
Equivalente a multiplicar o polinômio dos dados por

## Slide 6: Funcionamento do CRC
Efetuar a divisão polinomial, com uma mudança: a aritmética da adição e subtração é substituída pelo operador XOR
1011
- 1100
----
0111

## Slide 7: Exemplo
101101010000 |10011

## Slide 8: Exemplo
101101010000 |10011
- 10011 1
-----
001011010000
Subtração XOR
Se o bit mais alto for 1, fazer o XOR dos dados
com o polinômio CRC

## Slide 9: Exemplo
101101010000 |10011
- 10011 10
-----
001011010000
- 00000
-----
001011010000
Se o bit mais alto for 0, não precisa fazer nada

## Slide 10: Exemplo
101101010000 |10011
- 10011 10101010
-----
001011010000
- 00000
-----
001011010000
- 10011
-----
000010110000
- 00000
-----
000010110000
- 10011
-----
000000101000
- 00000
-----
000000101000
- 10011
-----
000000001110
- 00000
-----
000000001110
Ignorar o quociente
(não precisa nem guardar)
Este é o CRC

## Slide 11: Detecção de erro com CRC
Enviar os dados junto com o CRC (calculado inicialmente com quatro bits 0 acrescidos no dado)
101101011110
Na recepção, recalcular a divisão polinomial dos dados recebidos, incluindo os bits de CRC
Se o resultado final for zero, não houve erro na transmissão

## Slide 12: Vantagens do CRC
CRC-16 e CRC-CITT
  100% das falhas em sequências de 16 ou menos bits
  99.997% das falhas em sequências de 17 bits
  99.998% em sequências de 18 bits ou mais
CRC-32
  Chance de receber dados ruins é de 1 em 4.3 bilhões
Fonte: http://www.inf.ufrgs.br/~asc/redes/pdf/aula06.pdf

## Slide 13: Exercício
Queremos transmitir a sequência 110101000 usando o polinômio CRC 1001. Qual a sequência binária a ser enviada (já com o resto anexado)?
Suponha que a sequência recebida no exemplo anterior não contém erros. Aplique o procedimento de cálculo do CRC na sequência recebida e verifique que o resultado é zero.
Suponha que o quarto bit mais significativo da sequência sofreu um erro. Repita o procedimento de CRC para ver que haverá detecção de erro.
Desenvolva ou utilize um algoritmo para geração e conferência de CRC na transmissão de seus dados.

## Slide 14
www.insper.edu.br